# Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

# Pakiet I

1.Papier krepowany

Papier  podwójnie krepowany o gramaturze min. 60g/m2. Karta charakterystyki wystawiona  przez producenta a nie przez dystrybutora, zgodność z normą PN EN 868 cz. 1 i 2 potwierdzona przez producenta. Zgodność z normą ISO 11607 -1.

- Kolor zielony  100cm -100cm   2000  szt.

- Kolor biały       100cm -100cm  2000 szt.

Pakiet II

1 .Taśmy samoklejące

Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej ok.  25 mm x 50 m – 230  szt.

2.Test kontroli zgrzewu.

Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek, 180mm w postaci arkusza bez folii.

3 opakowania x 250szt

# Pakiet  III

1. Torby do  pakowania narzędzi.

Torebki  do pakowania narzędzi medycznych  kompatybilne z systemem pakowania i zgrzewania  Integra Pak. Z dwóch stron włóknina. Dostępne w kolorze niebieskim i zielonym. Gramatura 47g/m2. Przeznaczone do sterylizacji parą wodną 121/134 st. C.

Opakowanie 250 szt.

Niebieska 470 mm x 750 mm- 500 szt.

Zielona  420 mm x 720 mm  - 500 szt.

2.Etykiety.

Etykiety kompatybilne z metkownicą typu Famos.  500 etykiet 2 rzędowych na rolce wskaźnik  plazma.   8 szt.

## Pakiet IV

1. Test symulacyjny  Bowie – Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci pokrytych polimerem pasków, samoprzylepnych na całej długości, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, kompatybilne z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym. Zgodny z normą  EN  867 -4 i EN ISO 11140-4.  Opakowanie 250 szt.

750 szt./ 3 opakowania

2.Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci pokrytych polimerem pasków, samoprzylepnych na całej długości, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, kompatybilne z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym. Zgodny z normą  EN  867 -5 i EN ISO 11140-1.  Opakowanie 500 szt.

2000 szt. /4 opakowania

3.  Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi:

- w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne),

- w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne)

- w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne).

Dostępne w kolorze  zielonym.

Kompatybilne z posiadaną metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, firmy GKE. 1 rolka = 750 etykiet.

- rolek

4.Folkowy wskaźnik do kontroli procesów sterylizacji parą wodną kompatybilne  z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie  z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym, o czasie inkubacji 24 h, zgodny z normą EN ISO 11138,  z umieszczonymi wewnątrz fiolki zintegrowany wskaźnik  zgodny z normą EN ISO 11140.

Wykonawca zobowiązuje użyczyć  Zamawiającemu  na czas trwania umowy ww. przyrząd testowy 1 szt.  zbudowany z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym.

Opakowanie -50 szt.

6  opakowania

#### Pakiet V

- Włóknina sterylizacyjna  60 g/m2

- wykonana zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.  EN ISO 11607-1 i ISO 11607-2

- III generacja – CELULOZA WIĄZANA POWIERZCHNIOWO, WZMOCNIONA WŁÓKNEM SYNTETYCZNYM I MIKROKREPOWANA – włókno celulozy wzmocnione włóknem syntetycznym [kolor niebieski], o następującej charakterystyce wytrzymałościowej:

- zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%

- zawartość siarczanów nie więcej niż 0,010%

- wytrzymałość na rozciąganie linowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m

- wytrzymałość na rozciąganie linowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m

- wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro

- wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz niemniej niż 2100 mN w kierunku poprzecznym

- niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 100 min

- wydłużenie do zerwania min 11% w obu kierunkach

- gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg. PN EN 868-2)

- zapewniający wysoką barierę bakteriologiczną i możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym – min. 60 dni

- charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia 
i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2

100 cm x 100cm

5000 szt.

80cm x 80 cm

1000 szt.

### Pakiet VI

Rękaw papierowo-foliowy:

1)papier o gramaturze 70g/m2

-zawartość w papierze chlorków  ≤0,05% i siarczanów ≤0,25%

-wytrzymałość na przepuklenie na sucho  ≥400 kPa, na mokro  ≥ 150 kPa

- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania ≥ 7,2 kN/m, w kierunku poprzecznym ≥ 3,8 kN/m

- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania ≥ 2,4 kN/m, w kierunku poprzecznym ≥ 1,3 kN/m

- wytrzymałość na przedarcie w obydwu kierunkach ≥ 700 mN

2)folia 5-warstwowa nie licząc warstwy kleju,

- grubość ≥ 52µm,

- temp. zgrzewania w zakresie 180-220°C,

- przezroczysta, zielona

- bez rozwarstwień,

- wzmacniana, niedrąca się,

- elastyczna,  wydłużenie ≥ 70%

3)zgrzew fabryczny 3-ścieżkowy,

4)wskaźniki sterylizacji para,

5)nadrukowany symbol jednoznacznego kierunku otwierania, odniesienie do norm, nazwa wytwórcy,

6)wszelkie oznakowania i wskaźniki w obrębie zgrzewu fabrycznego od strony folii,

7) napisy w języku polskim,

8)oznakowanie opakowania zbiorczego: data produkcji i/lub seria, data przydatności do użycia,

9) znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym i na etykiecie wewnątrz rolki,

10)rolki o długości: gładkie – 200 m

Rozmiary:

Rękawy papierowo-foliowe gładkie:

Rozmiar [mm x m]

50 x 200 600 m

75 x 200 1200 m

100 x 200 2000 m

120 x 200 2200 m

150 x 200 2000 m

200 x 200 4000 m

250 x 200 1000 m

300 x 200 600 m

400 x 200 200 m

### Pakiet VII

Rękawy typu Tyvek  do sterylizacji  plazmowej:

- rękawy skonstruowane z warstwy Tyvek i warstwy foliowej,

- materiał Tyvek o dużej trwałości, odporności na rozdarcie i przekłucia, lekki i elastyczny,

- Tyvek o gramaturze 74,6 g/m2

- zgrzewalne w temp. 130-150⁰C,

- zgrzew fabryczny 3-ścieżkowy,

- nadrukowany wskaźnik sterylizacji plazmowej, przebarwiający się na inny, kontrastowy kolor,

- nadrukowany symbol jednoznacznego kierunku otwierania, ograniczenia w stosowaniu, nazwa wytwórcy,

- napisy w języku polskim,

- wszelkie oznakowania i wskaźniki w obrębie zgrzewu fabrycznego od strony folii,

- znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym i na etykiecie wewnątrz rolki,

- rolki o długości 100 m lub 200m

Rozmiary:

Rękawy typu Tyvek:

Rozmiar [mm x m]

75 x 200 200 m

100 x 200 200 m

150 x 200 200 m

200 x 200 200 m

250 x 200 200 m

300 x 200 200 m

#### Pakiet VIII

1. Kaseta do sterylizatora STERRAD NX na 5 cykli, zawierająca  czynnik sterylizujący 58-59 % roztwór nadtlenek wodoru,  opakowanie zbiorcze  5 szt. kaset. Kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru.

7  opakowań

2.  Chemiczny wskaźnik paskowy do monitorowania przebiegu procesu w sterylizatorze  wykorzystujący nadtlenek wodoru, przebarwiający się po ekspozycji na czynnik z koloru czerwonego na żółty, opakowanie zbiorcze 250 szt.

4 opakowania 1000 testów

3. Test biologiczny do kontroli sterylizacji plazmowej – temperatura inkubacji 58 stopni. Każdy test za wskaźnikiem chemicznym przebarwiającym się z koloru czerwonego na żółty.

Opakowanie zbiorcze 30 szt.

3 opakowania  90  testy

#### Pakiet IX

1. Koperty do sterylizacji parowej, opakowanie 100 szt.

250 szt.

2. Szczotka wielorazowa  wielokrotnego użycia do manualnego mycia narzędzi, wykonana z nylonowego włosia umocowana w solidnej plastikowej rączce, posiadająca  długotrwałą żywotność.

10 szt.

3.Mała  szczotka wielorazowa  wielokrotnego użycia do manualnego mycia narzędzi, wykonana z nylonowego włosia umocowana w solidnej plastikowej rączce, posiadająca  długotrwałą żywotność.									 10szt.

4.Dwustronna  szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego dł. 16,5 cm - śr.8 mm/ okrąg  44 mm- włosie nylon

10 szt.

#### Pakiet X

1. Test dezynfekcji termicznej o parametrach 93/10 min w myjni dezynfektorze.

Opakowanie 10 opakowań x 100 szt.

2. Test  skuteczności mycia w postaci arkusza z substancją testową zgodną  z PN EN

ISO15883  do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w conajmiej

dwóch płaszczyznach.

- opakowania x 100 szt.

3.Przeźroczyste osłonki na ostrza, zabezpieczające końcówki i ostrza narzędzi, szerokość  15 mm, opakowanie 200 szt.

45 opakowań

4. Zestaw do wykrywania białek i zanieczyszczeń organicznych

Nie wymagający zakupu analizatorów, szybki, dokładny, nie wymagający inkubacji.

100 testów

5. Pisak oporny na czynniki sterylizacji (plazma, para)

20 szt.

#### Pakiet XI

1. Ampułkowy test kontroli w myjkach ultradźwiękowych

60  szt.