Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry jakościowo-techniczne dla odczynników i aparatury do oznaczeń wykonywanych metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach w serologii immunotransfuzjologicznej

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagane jest wykonanie wszystkich badań wymienionych w zapotrzebowaniu na odczynniki | TAK |  |
|  | Wymagane jest badanie grupy krwi (anty-A, anty-B, anty- DVI-,/ A1,B) mikrometodą kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
|  | Wymagane jest potwierdzenie grupy krwi ABO RhD (anty-A, anty-B, anty-DVI+) z innych klonów niż wymienione w pkt.2. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 4 | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem Antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych, włączając antygen Cw – zgodnie z obowiązującymi przepisami.. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | TAK |  |
| 5 | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% | TAK |  |
| 6 | Wymagane są dostawy krwinek wzorcowych transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C), potwierdzone wydrukiem temperatury | TAK |  |
| 7 | Wymagane jest przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. pokojowej (18-25 st. C) | TAK |  |
| 8 | Bezpośredni test antyglobulinowy na jednej karcie (IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl). Karty wypełnione odczynnikami przez producenta | TAK |  |
| 9 | Codzienny zestaw kontrolny do mikrometody (do oceny technik manualnych przy ozn. ag grup krwi i p/c) zawierający zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/mL) oraz anty-Fya. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK |  |
| 10 | Międzynarodowa zewnętrzna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem w zakresie podstawowym – 4 x /rok | TAK |  |
| 11 | Wymagany jest termin ważności odczynników– minimum 9 miesięcy od daty dostawy, krwinek wzorcowych – min. 4 tyg. od dostawy. | TAK |  |
| 12 | Wirówka do mikrokart na 6-10 miejsc – 2 szt. Stała prędkość i czas wirowania. Nowa lub używana, z wyjmowanym rotorem (bez użycia narzędzi) dla ułatwienia dezynfekcji. | TAK Podać nazwę, rok produkcji i producenta |  |
| 13 | Wymagany jest inkubator do mikrokart - 1 szt. - pojemność min. 24 karty - regulacja czasu inkubacji - wyświetlacz pokazujący czas i temperaturę inkubacji | TAK Podać nazwę, rok produkcji i producenta |  |
| 14 | Elektroniczna pipeta multidozująca z wyświetlaczem LCD dedykowana do systemu – 2 szt. Nowa lub używana | TAK Podać nazwę, rok produkcji i producenta |  |
| 15 | Wszystkie odczynniki i krwinki wzorcowe mają być zaoferowane w ilościach umożliwiających ciągłą bezproblemową pracę, uwzględniając terminy dostaw, terminy przydatności do użycia po dostawie oraz ilość wyspecyfikowanych badań. | TAK |  |
| 16 | Wymagana jest instalacja i przeprowadzenie dwóch szkoleń dla personelu użytkownika w siedzibie zamawiającego, potwierdzanego stosownym certyfikatem. | TAK |  |
| 17 | Wszystkie odczynniki (z wyjątkiem materiałów jednorazowych i kontroli międzynarodowej) oraz oferowany sprzęt tj. wirówka i inkubator muszą pochodzić od jednego producenta. | TAK |  |
| 18 | Wymagane jest aby oferent dostarczył wszelkie dzierżawione urządzenia zwalidowane oraz przeprowadzał na własny koszt walidację wszystkich dzierżawionych urządzeń nie rzadziej niż co 12 miesięcy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi urządzeń wykorzystywanych do badań w serologii transfuzjologicznej | TAK |  |

.........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy