# Załącznik nr 4

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Meble konstrukcja płyta meblowa

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Meble wykonane z płyty meblowej w klasie higieny E1 – kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia. | TAK |  |
|  | Meble posadowione na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości. | TAK |  |
|  | Fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników (z pełnej palety wzornika) | TAK |  |
|  | Zawiasy frontów: stalowe, o kącie otwarcia 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. | TAK |  |
|  | Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 1 mm. | TAK |  |
|  | Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox, z samo dociągiem. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. | TAK |  |
|  | Zamki patentowe, trzypunktowe i centralne wg zestawienia ilościowego. | TAK |  |
|  | Uchwyty metalowe w kształcie litery C. | TAK |  |
|  | Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy. | TAK |  |
|  | Grubość półek 18 mm. | TAK |  |
|  | Blaty robocze o grubości min. 38 mm typu postforming. Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą nad blatową | TAK |  |
|  | Zlewy/umywalki komory wykonane ze stali nierdzewnej. Zlewy i umywalki dostarczane i montowane łącznie z wyposażeniem meblowym muszą być kompletne, wyposażone w baterię, syfon odpływowy i wszelkie niezbędne elementy potrzebne do poprawnego montażu i niezawodnego działania. | TAK |  |
|  | Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-10 mm) | TAK |  |
|  | Kontenery wyposażone w kółka obrotowe gumowane z materiałów nie barwiących podłoża. | TAK |  |
|  | Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali, gabinetów medycznych, zabiegowych, opatrunkowych, stomatologicznych oraz laboratoriów. Dołączyć do oferty. | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 miesięcy. | Tak, podać |  |
| 2 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, maksymalnie 4 dni robocze od zgłoszenia konieczności naprawy | Tak, podać |  |
| 3 | Gwarantowany czas naprawy, max 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | Tak, podać |  |

…………………………….

Podpis Wykonawcy