Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 – Lampa zabiegowa – 3 szt

| Lp. | Warunki i parametry | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunku/parametru (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Lampa zabiegowa wyposażona w oprawę oświetleniową mocowaną na ramieniu, zamocowanym do przejezdnej podstawy | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa wykorzystujące technologie diod świecących LED | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa z białymi LED-ami emitujące światło białe | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa wykonana z odlewu aluminiowego – bez tworzywowych elementów zewnętrznych (z wyjątkiem osłony soczewek) | TAK |  |
|  | Lampa: matryca diodowa złożona z co najmniej 35 punktów LED, o natężeniu oświetlenia Ec=50kLux/1m | TAK |  |
|  | Wbudowana, wewnętrzna ładowarka i układ dwóch pojemnych akumulatorów, zapewniających przynajmniej 3godziny pracy | TAK |  |
|  | Średnica pola d10: min 24 cm, | TAK |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw – Ra min 93 | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa min. 4300oK | TAK |  |
|  | Niewielki przyrost temperatury w obszarze głowy lekarza: nie większy niż 1 oC | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 10-100% | TAK |  |
|  | Panel sterujący natężeniem oświetlania umieszczony w pobliżu oprawy | TAK |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min 50000h | TAK |  |
|  | Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie - minimum 2 szt. na jedną oprawę | TAK |  |
|  | Bezpieczna oprawa matryc – temperatura oprawy nie większa niż 40 oC | TAK |  |
|  | Niskie zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 60W | TAK |  |
|  | Szczelna oprawa oświetleniowa zapewniające możliwość łatwej dezynfekcji lampy – klasa ochrony min IP=44 | TAK |  |
|  | Płaska oprawa o otwartej konstrukcji - (wykluczone oprawy o średnicach przekraczających 35 cm i głębokości większej niż 10 cm) | TAK |  |
|  | Współczynnik oddawania barwy czerwonej R9 min 90 | TAK |  |
|  | Wgłębność oświetlenia min 700 mm | TAK |  |
|  | Min. 5 kółek, z tego min. 2 z hamulcem | TAK |  |
|  | Zakres ruchu w pionie na ramieniu uchylnym min. 1100 mm | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu oprawy na przegubie łączącym oprawę z ramieniem uchylnym o 360° | TAK |  |

Pakiet 2 – Wózek zabiegowy anestezjologiczny z nadstawką – 1 szt.

Przedmiot:

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek medyczny czteroszufladowy z blatem z tworzywa ABS z trójstronną galeryjką z nadstawką 12 pojemnikową | Tak |  |
|  | Wózek o konstrukcji lakierowanej proszkowo | Tak |  |
|  | Korpus wózka wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). | Tak |  |
|  | Grubość ścianek korpusu min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min.1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. | Tak |  |
|  | Pod uchwytami owalne przetłoczenia. | Tak |  |
|  | Konfiguracja szuflad: - 4 x szuflada o wysokości roboczej min. 140 mm z podziałkami | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu; uchwyt o przekroju kołowym o średnicy Ø 25 mm. | Tak |  |
|  | Układ jezdny: 4 koła skrętne o Ø min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem. | Tak |  |
|  | 4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół. | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: szerokość 870 mm (+/-20 mm) głębokość 660 mm (+/-20 mm) wysokość 900 mm (+/-20 mm). | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe wózka: - nadstawka z 12 uchylnymi pojemnikami z tworzyw, pojemniki o wymiarach: 130x125x190 mm / 100x95x145 mm / 175x145x220 mm - kosz na odpady poj. 8l z kolanowym systemem otwierania - uchwyt na pojemnik rękawiczek - uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły - szyna sprzętowa o długości użytkowej 485 mm o nośności 5 kg – 2 szt. - zamek centralny szuflad. | Tak |  |
|  | Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | Tak |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | Tak |  |

Pakiet 3 – Wózek zabiegowy – 2 szt.

Przedmiot:

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek trzy blatowy, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9, | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja wózka szkieletowa wykonana z profili zamkniętych 25x25 mm. | TAK |  |
| 3. | Blaty proste, wzmocnione, z blachy o grubości min. 1 mm o nośności min. 15 kg każdy. | TAK |  |
| 4. | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania o Ø 25 mm. | TAK |  |
| 5. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 6. | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy ( 125 mm, dwa koła z hamulcem. | TAK |  |
| 7. | Wymiary blatów (szer. x gł.) 800 x 600 mm. | TAK |  |
| 8. | Wysokość górnego blatu : 900 mm. | TAK |  |
| 9. | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. t.j. 2010.107.679 z późn. zm.) | TAK |  |
| 10. | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | TAK |  |